PRILOG 2. – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv predmeta nabave: Nabava CNC 4-osne glodalice i edukacija

Evidencijski broj nabave: Roba 01/2015

Ponuđači su dužni ispuniti kolonu 3 sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne).

Eventualno priloženu dokumentaciju za ponuđene modele i uključene opcije, treba jasno naznačiti (istaknuti, naglasiti, označiti), kako bi ocjenjivači mogli vidjeti točnu konfiguraciju opreme. Ponude u kojima se precizno ne vidi model i tehnička specifikacija mogu biti odbačene.

Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi se mogla napraviti jednostavna usporedba između traženih i ponuđenih specifikacija.

# NAZIV NABAVE: NABAVA CNC 4-OSNE GLODALICE I EDUKACIJA

| 1. Redni broj | 2. Zahtjevane tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- |
| 1. | CNC 4-osna glodalica | kom 1 |  |
| 1.1. | Promjer vretena min.105mm |  |
| 1.2. | Prihvat alata: prema normi SK50- DIN 69 871 A ili jednako tome |  |
| 1.3. | Okretni moment: min 1800 Nm |  |
| 1.4. | Broj okretaja vretena: min raspon od 10 do 3300 o/min |  |
| 1.5. | Obrada po X osi: min.2500mm |  |
| 1.6. | Obrada po Y osi: min.1500mm |  |
| 1.7. | Obrada po Z osi: min. 1200mm |  |
| 1.8. | Izvlaćenje vretena po W osi: min.700mm |  |
| 1.9. | Upravljanje: Heidenhein iTNC 530 ili jednako tome |  |
| 1.10. | Brzi posmak po X,Y,Z,W osi: min10 m/min |  |
| 1.11. | Brzo okretanje stola-B osi: min 2 o/min |  |
| 1.12. | Sila po X osi: min 30kN |  |
| 1.13. | Sila po Y osi: min 30kN |  |
| 1.14. | Sila po Z osi: min 30kN |  |
| 1.15. | Sila po W osi: min 30kN |  |
| 1.16. | Sila po X osi: min 30kN |  |
| 1.17. | Okretanje oko B osi: simultano u radu |  |
| 1.18. | Očitavanje pozicije: direktno na mjernoj letvi |  |
| 1.19. | Napajanje: 3 x 400 V/50Hz |  |
| 1.20. | Polijevanje emulzije: kroz vreteno, min.20 bar |  |
| 1.21. | Kapacitet pumpe za emulziju- vanjsko polijevanje: min.50 l/min |  |
| 1.22. | Kapacitet pumpe za emulziju- unutarnje polijevanje:min.20 l/min |  |
| 1.23. | Izmjena alata: automatska iz magazina |  |
| 1.24. | Količina alata u magazinu: min.40 |  |
| 1.25. | Vrijeme izmjene alata: max.28s |  |
| 1.26. | Dimenzije radnog stola: min.1200x1500 mm |  |
| 1.27. | Nosivost stola: min.7000kg |  |
| 1.28. | Preciznost okretanja stola: 0,001˙ ili manje |  |
| 1.29. | Učvrščivanje pozicije stola: hidrauličko |  |
| 1.30. | Spajanje na informacijsku mrežu: preko porta |  |
| 1.31. | Isporuka, instalacija i puštanje u pogon |  |
| 1.32. | Jamstveni rok: 2 godine |  |
| 2. | Stručno osposobljavanje za rad na glodalici | kom 1 |  |
| 2.1. | Osposobljavanje za rad na stroju u trajanju min.3 dana za 3 zaposlenika |  |

U _______________, ____________ godine.

Za Ponuditelja:

_________________________________

(Čitko upisati  ime i prezime ovlaštene                              		   		( M. P. )

osobe gospodarskog subjekta)

________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)